OSA 10, HIONTAKONEIDEN KÄYTTÖOHJEET
Jukka Voijola

VIISTE/MOSAIKKISAHA

Tässä sahassa sahataan vain alle 2,5 cm korkeita kiviä. Viiste- ja mosaiikkisahaa käytetään 1) viistekivien, 2) pieniin, alle 9 mm korkeisiin kivisiivuihin piirrettyjen pohjakuvioiden irtisahaamiseen 3) sellaisten ohuiden kivisiivujen sahaamiseen, jotka muiden sahojen sahauspohjan raoista putoaisivat vesisäiliöihin tai 4) silloin kun pienten kivien sahauksessa vaaditaan tarkkuutta, jota isommissa sahoissa on vaikeaa saavuttaa.

Kuva 1

1 Sahan varusteet

Sahausohjain, muovinen roiskesuoja, valaisin, jätevesiämpäri.

2 Sahan käynnistys ja pysäytys

Saha käynnistetään ja pysäytetään etusivussa olevalla vivulla, katso nuolen osoitusta.

Arvoisa kivien sahaaja!
Lue tämä viiste- ja mosaiikkisahan käyttöohje.
Tietojen ajan tasalla olo ilmenee päiväyksestä

3 Vesisäiliön täyttö

Tarkista että sahan vesisäiliön tyhjennysletku on ylhäällä kannattimessa, jotta vesi ei heti suoraan valuisi sahasta pois.  Käynnistä saha. Täytä vesisäiliö kaatamalla vettä kastelukannusta sahausalustalle kunnes vettä alkaa jatkuvasti lentää terästä. Laske vettä sitten vielä lisää sen verran että sitä riittää sahauksen ajaksi. 
Kuva 2

4 Sahaaminen ja ohjaimen käyttö

Käytä sahaa varoen, terä on muita sahanteriä huomattavasti ohuempi, älä väännä kiveä sahatessasi.

Sahaustehon tuntuessa alentuvan, sahaa terällä välillä piikarbiditahkon kappaletta poistaaksesi sahan pintaa kertynyttä lasitusta.

Mosaiikkikivien ja pienten korukivien sahauksessa tarvitaan useasti ohjainta. Aseta ohjain paikalleen ja kiristä se kiinni jolloin ohjain asettuu itsestään terän suuntaiseksi.
(Kuva 3)
Halutessasi saata kiviliuskaa myös 90 asteen kulmassa, käytä avuna vuolukiviohjainta.

Puhdista sahaustaso kivimuruista harjaa ja metallilapiota käyttäen.

5 Veden tyhjennys jätesankoon

Sahauksen jälkeen tyhjennä vesisäiliö laskemalla letkun pää alas ämpäriin muuten vesi syövyttää sahanterää.

Jos jätevesiämpäri on yli puolet täynnä, tyhjennä se yläkerran suodatinpönttöön. Kaada vesi vähitellen pönttöön kunnes ämpäri on tyhjä.